| ПАСПОРТ № 18920 |
| --- |
| Наименование изделия: Латунный ‘‘ Y ‘‘ – образный сетчатый фильтр |
| Обозначение изделия: 3302 05 |
| Предприятие-изготовитель: GENEBRE S.A., ИСПАНИЯ |
| Продавец: ООО «СТР» |
| Область применения Латунный ‘‘ Y ‘‘ – образный сетчатый фильтр 3302 предназначен для систем водоснабжения, теплоснабжения, систем кондиционирования, различного технологического оборудования Наименование параметров Значение Примечание Сделан из латуни согласно Резьба В-В соответствует Макс. рабочее давление Макс. рабочая темпе атура DIN 17763 ISO 228/1 16 Kg/cm2 140ºC |
| Материалы основных деталей |
| Наименование детали Материал Корпус Заглушка Уплотнительное кольцо Фильтр Латунь / Brass Латунь / Brass NBR Нерж. Сталь 304 Ду 15 20 25 32 40 50 Вес, г 145 245 430 6 0 7 0 1400 Комплектность поставки |
| № Н именование Кол-во, шт. Обозначение Примечание 1 2 3 4 5 3302 09 DN50 (2") PN16 Фильтр сетчатый GENEBRE, корпус-латунь, уплотнение-NBR, Tmax=140°C ВР/ВР 3302 08 DN40 (1 1/2") PN16 Фильтр сетчатый GENEBRE, корпус-латунь, уплотнение-NBR, Tmax=140°C ВР/ВР 3302 07 DN32 (1 1/4") PN16 Фильтр сетчатый GENEBRE, корпус-латунь, уплотнение-NBR, Tmax=140°C ВР/ВР 3302 06 DN25 (1") PN16 Фильтр сетчатый GENEBRE, корпус-латунь, уплотнение-NBR, Tmax=140°C ВР/ВР Паспорт 1 5 1 4 1 3302 09 3302 08 3302 07 3302 06 |
| Гарантийные обязательства |
| Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента продажи Гарантия распространяется на оборудование установленное и используемое в соответствии с инструкциями по установке и техническими характеристиками изделия, описанными в данном паспорте или техническом описании. |
|  | Продукция сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р Сертификат соответствия № C-ES.АИ30.В.03359 по 28.06.2017г. |
| Гарантии изготовителя Поставщик GENEBRE S.A., ИСПАНИЯ гарантирует работоспособность изделия в течение одного года после даты выпуска или продажи через официального дилера. Отметки о продаже Предприятие-изготовитель: GENEBRE S.A., ИСПАНИЯ Поставщик: ООО «СТР» (343)237-27-06 М.П. |